ДВОХКОНТУРНІ ГАЗОВІ КОТЛИ

для опалення і гарячого водопостачання

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Зміст

I.Застереження                                                                                                            2

II.Технічний опис                                                                                                       3

II.I Технічна специфікація                                                                                     3

ІІІ. Назва частин                                                                                                           3

IV. Міри захисту                                                                                                          3

V. Схема конструкції                                                                                                  4

VI. Технічні вказівки                                                                                                   6

VII. Кріплення котла                                                                                                   6

VIII. Монтаж коаксіальної та димохідної труби                                                      7

IX. Схема електричного підключення                                                                      8

X Заповнення водою системи опалення                                                                   9

XI Перший пуск                                                                                                           9

XII Керівництво користувача .  Панель управління                                                10

XIII Запобіжні засоби                                                                                                  11

XIV Перевірка при експлуатації                                                                                11

XV Управління котлом                                                                                               12

XVI Сигнали попередження несправності                                                                12

XVII Допоміжна комплектація                                                                                   13

XVIII Умови гарантії                                                                                                   13

І.Застереження.

- Будь ласка , уважно прочитайте інструкцію, і збережіть її для подальших консультацій. Інструкція   містить правила техніки безпеки, яких необхідно дотримуватись при монтажі, експлуатації і подальшому обслуговуванні газового котла, а також умови гарантії і гарантійні талони.

- Будь ласка , уважно перевірте упаковку і якщо є які-небудь пошкодження чи недоліки після розпаковки, негайно зв’яжіться з продавцем.

- У випадку пошкодження газового котла при транспортуванні кінцевому покупцю постачальник не несе гарантійної відповідальності за пошкодження.

- У випадку не дотримання діючих Державних стандартів, ДБН, неправильного встановлення зміни схеми котла , самостійного ремонту, використання не оригінальних запчастин, газового котла, виробник не несе гарантійних зобов’язань і відповідальності.

- Електрична напруга, тип газу і тиск, повинні відповідати технічним параметрам котла.

- Газовий котел повинен бути встановлений тільки спеціалістами, які мають відповідні ліцензії та практику.

- Газовий котел буде нагрівати воду до температури, яка буде нижчою температури кипіння  при атмосферному тиску.

- Будь ласка не змінюйте конструкцію і не виконуйте ремонт самостійно, викличте кваліфікованого спеціаліста сервісного інженера, який може виконувати заміну запасних частин.

- Будь ласка не торкайтесь гарячих частин, особливо до коаксіальної труби, димаря та ін. це може викликати опіки.

- При необхідності проведення ремонту  чи технічного обслуговування , необхідно  спочатку вимкнути котел, а потім витягнути електровилку з розетки.

- Котел повинен використовуватись суворо за призначенням інше його використання вважається  неприйнятним, а відповідно небезпечним.

- Забороняється використовувати котел не за призначенням.

- Комплектація що додається до котла повинна використовуватись суворо  за призначенням.

- Будь-які  порушення в установці чи використанні  можуть призвести до нещасного  випадку, виробник не несе відповідальність за можливі наслідки.

- Будь ласка зв’яжіться з вашим продавцем чи з місцевим сервісним центром, якщо виникнуть питання з приводу експлуатації газового котла.

ІІ Технічний опис

II.I Технічна специфікація

| GRANDINI |  | JLG20-B3 | JLG24-B3 | JLG20-C3 | JLG24-D3 | JLG26-W3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потужність | Вхід. кВт | 20 | 24 | 20 | 24 | 26 |
|  | Номінальна кВт | 18,1 | 21,6 | 18,1 | 21,6 | 23,5 |
| Роздільні теплообмінники |  | - | - | - | + | + |
| Герметична камера (турбо) |  | + | + | - | - | + |
| Розпал |  | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний | Електронний |
| Тиск контура опалення макс. | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Розширювальний бак | л | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Температура опалення | °C | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
| Тиск метану (G20) | мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тиск пропану G30 | мбар | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Температура ГВП | °C | 36/60 | 36/60 | 36/60 | 36/60 | 36/60 |
| Продуктивність ГВП ∆T 25°C | Макс. л/хв | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 |
|  | Мін л/хв | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тиск контура ГВП | Мін бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
|  | Макс. бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Трубопровід подачі |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Зворотній трубопровід |  | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Вхід холодної води |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Вихід гарячої води |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Газовий патрубок |  | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Електрична потужність | Вт | 120 | 120 | 80 | 80 | 120 |
| Напруга живлення | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Вага | кг | 34,5 | 34,5 | 31,5 | 32,5 | 36,5 |
| Габаритні розміри котла | мм | 740x400x300 | 740x400x300 | 740x400x300 | 740x400x300 | 740x400x300 |
| Разміри упаковки | мм | 830×460×365 | 830×460×365 | 830×460×365 | 830×460×365 | 830×460×365 |
| Тип газу |  | метан | метан | метан | метан | метан |
| Клас захисту |  | X4D | X4D | X4D | X4D | X4D |

ІІІ. Назва частин.

|  | Коаксіальна труба. Монтажна панель. Лицьова панель. Панель управління. Вихід гарячої води для ГВП. Газова труба. Подача холодної води для системи опалення і ГВП. Подача гарячої води в систему опалення. Фільтр Радіатор Повернення гарячої води з системи опалення в котел. |
| --- | --- |

- Заходи захисту.

- Щоб уникнути займання і для повного спалення газу, відповідно необхідному тиску, акуратно проведіть перше запалення.

- Захист від зриву полум’я при запаленні, недостатній тиск газу, автоматично спрацьовує і запобігає витоку газу, газовий клапан буде зачиненим ( код помилки на дисплеї Е1).

- У випадку заблокованої димохідної труби, відсутня тяга повітря, спрацює система безпеки код Е2.

- Автоматично спрацює система безпеки якщо температурний датчик вийшов з ладу:

Е3 Несправний температурний датчик системи ГВП на вході.

Е4 Несправний температурний датчик системи ГВП на виході.

Е5 Несправний температурний датчик системи опалення.

Е8 Перегрівання температури води в системі опалення.

- Збій полум’я . Тестується полум’я при роботі котла. Код на дисплеї Е6.

- Недостатній тиск чи кількість води в системі опалення, Код Е7.

- У випадку безперервної роботи котла протягом 24 годин, відбувається автоматичне блокування циркуляційного насосу.

- При перевищенні тиску води 0,3 Мпа в системі опалення, відбувається автоматичне скидання води.

- Захист від замерзання системи опалення спрацьовує автоматично, котел запуститься якщо температура води в системі  знизиться до 6ºС і вимкне котел коли температура сягне 20 ºС.

- Схема конструкції.

| JLG-B серія | Датчик контролю тяги. Вентилятор. Димовідвід. Бітермічний теплообмінник. Пальник. Електрод розпалювання. Електрод контролю полум’я. Кожух камери згорання. Газовий клапан. Бай-пас. Датчик для визначення температури води в системі ГВП. Проточний клапан. Датчик протоку. Кран заповнення. Датчик тиску води в системі. Скидний клапан. Манометр тиску води в системі опалення. Циркуляційний насос. Автоматичний клапан скидання повітря. Розширювальний бак. Камера згорання. Запобіжний датчик системи опалення по закипанню. Температурний датчик системи опалення. Температурний датчик системи ГВП на вході. A-G ¾ Подача гарячої води в систему опалення. C-G ½ Вихід води для ГВП. G-G ½ Газ. F-G ½ Вхід холодної води для ГВП. R-G ¾ Повернення гарячої води з системи опалення. |
| --- | --- |

| JLG W серія | Датчик контролю тяги. Вентилятор. Димовідвід. Теплообмінник системи опалення. Електрод розпалювання. Пальник. Електрод контролю полум’я. Кожух камери згорання. Газовий клапан. Бай-пас. Датчик для визначення температури води в системі ГВП. Проточний клапан. Датчик протоку. Кран заповнення. Приєднання коаксіальної труби. Скидний клапан. Манометр тиску води в системі опалення. Циркуляційний насос. Автоматичний клапан скидання повітря. Розширювальний бак. Камера згорання. Температурний датчик системи опалення. Запобіжний термостат нагріву. Трьохходовий клапан. Датчик тиску води в системі опалення. Реле протоку води. Пластинчатий теплообмінник системи ГВП. A-G ¾ Подача гарячої води в систему опалення. C-G ½ Вихід води для ГВП. G-G ½ Газ. F-G ½ Вхід холодної води для ГВП. R-G ¾ Повернення гарячої води з системи опалення. |
| --- | --- |

| JLG-С, D серія A-G ¾ Подача гарячої води в систему опалення. C-G ½ Вихід води для ГВП. G-G ½ Газ. F-G ½ Вхід холодної води для ГВП. R-G ¾ Повернення гарячої води з системи опалення. | Термостат димових газів. Димовідвід. Кожух димовідвода. Бітермічний теплообмінник. Запобіжний датчик системи опалення по закіпанню. Пальник. Електрод розпалювання та електрод контролю полум’я. Кожух камери згорання. Газовий клапан. Температурний датчик системи опалення. Датчик для визначення температури води в системі ГВП. Проточний клапан. Датчик для визначення температури води в системі ГВП. Датчик протоку. Кран заповнення. Бай-пас. Збірний клапан Манометр тиску води в системі опалення. Циркуляційний насос. Автоматичний клапан скидання повітря. Розширювальний бак. Камера згорання. |
| --- | --- |

VI Технічні  вказівки.

1.Газ

Тиск газу в системі трубопроводу повинен сягати мінімальної норми, яка вимагається:

а) Природний газ 1000 Па.

б) Розріджений газ 1400 Па.

Після підключення газової труби до котла обов’язково перевірте, чи не має витоку газу. З’єднання котла з газовою трубою виконується  G ½ .

2.Нагрівання води для гарячого водозабезпечення (ГВП).

а) Підключення води вхід/ вихід  для ГВП (дюйм) з’єднується G ½ .

б) Вода в котлі повинна подаватись під тиском не менше , ніж 0,02 МПа і не більше 0,6 МПа, при включенні котла в режим ГВП мінімальна продуктивність  гарячої води складе 3 л/хв. Якщо тиск води на вході в котел вищий встановіть понижуючий редуктор.

в) Жорсткість води буде впливати на ефективну роботу теплообмінника, будь-ласка, встановіть перед котлом пом´ягшувач   і водяний фільтр.

3.Нагрівання води для системи опалення.

а) Підключення води вхід/ вихід  для системи опалення  з’єднується (дюйм) G ¾ .

б) Звужений діаметр труби і велика кількість згинів  призводить до втрати потужності напору , та шуму так як виникає опір.

в) Скидний запобіжний клапан з тиском 0,3 МПа, повинен бути підключеним до водостічної труби пов’язаної з каналізаційною трубою.

Увага: Якщо ви не використовуєте ваш котел тривалий час в зимовий період, не забудьте злити воду з системи опалення, щоб запобігти пошкодженню труб та котла через розмороження, чи заповніть систему опалення антифризом (морозостійким), чи збережіть необхідну температуру нагріву Вашої системи. Постачальник не несе відповідальність, якщо Ви порушили вимоги ДБН з установки чи експлуатації газового котла.

4.Кімнатна вентиляція.

В котлах з закритою камерою згоряння (турбованих), подача повітря для займання і горіння виникає через коаксіальну трубу  ззовні , за допомогою якої відбувається відвід продукту згорання на вулицю.

В котлах з відкритою камерою згорання, отримання повітря для займання і горіння відбувається за допомогою, так званої непрямої вентиляції. В приміщенні де встановлений котел повинен бути вентиляційний отвір, який повинен мати вільну загальну площу мінімум 6 см² на кожен кВт потужності ( але не менше 100 см²). У випадку подачі повітря через отвір в дверях з сусіднього приміщення , необхідно розуміти, що прилегле приміщення не повинне бути спальнею чи нести пожежонебезпечний  характер. Відведення продуктів згорання на вулицю відбувається через димовивідну трубу, яка з’єднує котел з каналом викиду продуктів згорання. В приміщенні, в якому буде встановлений котел, обов’язкова наявність вентиляційного отвору розміром передбаченим ДБН.

VII. Кріплення котла.

1. Котел повинен бути встановленим тільки на стіні. При монтажі котла на стіні, кожна бокова сторона котла повинна бути від прилеглих сторін  та ін. предметів на відстані мінімум 15 см. З

лицьової  сторони газового котла залиште доступ не менше 60см., в нижній частині 30 см. Для можливості підключення та обслуговування котла.

2. Котел повинен знаходитись на відстані не менше 1 метра від газової плити і нагрівальних приладів. Відстань між розеткою  і газовим котлом не менше 50см.

3. При встановленні враховуйте займистість стін. Якщо Ви встановили котел на легко займистій стіні,  обробіть її 3 мм. захисним матеріалом.

Уникайте тісного дотику  котла з предметами зверху, знизу і зі сторін, так як це небезпечно і ускладнить  його подальше обслуговування.

4.Стіна, на якій буде встановлений котел повинна бути достатньо міцною, щоб витримати вагу котла з урахуванням заповнення водою.

5.Зніміть пластиковий ковпачок , який захищає вихід труби з котла.

6. Приготуйте систему до подачі води і з’єднайте котел з системою подачі води.

|  | 1.A-G ¾ Подача гарячої води в систему опалення. 2.C-G ½ Вихід гарячої води для ГВП. 3.G-G ½ Газ 4.F-G ½ Вхід холодної води для ГВП. 5.R-G¾ Повернення гарячої води з системи опалення . |
| --- | --- |

VIII. Монтаж коаксіальної і димохідної труби.

1. Монтаж коаксіальної труби.

Тільки в турбованих моделях (JLG B/W).

- Для видалення  газів що згоряють котел приєднують до коаксіальної труби, яка виходить на вулицю.

- Місця з’єднання коаксіальної труби обробіть монтажною стрічкою( з негорючого матеріалу).

- В радіусі 15 см. не створюйте перешкод руху повітря ( стосується всієї труби).

- Коаксіальна труба встановлюється в верхній частині котла з постійним нахилом в 3º до землі і

слугує для подачі повітря і виводу продукту згоряння на вулицю.

- Комплект комплектується коаксіальною трубою довжиною 1 метр і  кут 90 º.

-  Максимальна довжина коаксіальної труби може складати 3 метра.

- Якщо Вам необхідно подовжити коаксіальну трубу  на 1 чи 0,5 метра зверніться до Вашого продавця.

- Котел в турбованих моделях повинен бути з’єднаним з коаксіальною трубою кут 90 º.

|  | 1.Кільце. 2. Коаксіальний кут 90 º. 3. Коаксіальна труба. |
| --- | --- |

2. Монтаж димохідної труби.

Тільки в моделях з природною тягою повітря (JLG-D, C).

Встановіть, котел так щоб вертикальний відрізок димаря був довжиною не менше двох діаметрів димохідного отвору від місця з’єднання з котлом до кутка повороту  до димової труби. Горизонтальний відрізок труби повинен мати нахил в сторону котла близько 3-х градусів і довжиною яка не перевищує 2,5 метра. Не  висовуйте димар всередину димової труби, але закріпіть його на внутрішній стороні останньої.

IX. Схема електричного підключення.

1. Електрична схема.

2. Схема підключення до мережі змінного струму 220В з частотою 50Гц.з обов’язковим підключенням до заземлення.

3. До Вашого котла приєднується кабель електроживлення , підключення іншим шляхом суворо заборонено.

4. Для встановлення термостата використовуйте електричну схему.

5.Щоб забезпечити електробезпеку , Ваш котел повинен бути підключеним до заземлення.

Для заземлення забороняється використовувати труби подачі газу  та водопостачання. Дотримуйтесь запобіжних засобів з електропроводкою і запросіть для підключення електрика.

Увага: Будь яке порушення в підключенні електричної схеми котла може викликати порушення роботи котла. Виробник не несе відповідальність, якщо ви порушили будь які вимоги (ДБН)  по встановленню чи експлуатації котла.

Х. Заповнення водою системи опалення.

Для з’єднання системи введення/вивід води в систему опалення, будь ласка зверніть увагу на наступні пункти.

1.Відкрийте вентиль подачі води в систему опалення, і коли тиск води сягне 1 (Бар), в холодному стані перекрийте вентиль.

2.Розблокуйте вал циркуляційного насоса.

3. Відрегулюйте швидкість роботи циркуляційного насоса для вашої системи опалення.

4. Коли налаштуєте закрутіть гайку доступу до вашого циркуляційного насоса.

ХІ Перший пуск.

Перший пуск повинен бути виконаний сервісним інженером. Зверніть увагу на наступні пункти.

1. Переконайтесь що в системі достатньо води. ( Манометр тиску води буде показувати 1 Бар в холодному стані).

2.Перед включенням обов’язково перевірте, чи не заблоковано циркуляційний  насос, та чи відчинений повітряний клапан насоса.

3.Переконавшись, що тип газу підходить до Вашого котла, відкрийте газовий вентиль.

4. Обов’язково перевірте чи немає витоку води і газу.

5.Переконайтесь, що електропостачання, це змінний струм 220В-50Гц., і правильно з’єднано з заземленням.

6. Переконайтесь, що коаксіальна труба і її отвір відчинений.

7. Ввімкніть котел.

8.У випадку появи шумових ефектів при роботі котла , повторно запустіть  циркуляційний насос випустіть повітря в батареях.

XII Керівництво користувача.

1.Панель управління

1. Клавіша « Вибір режиму (MOD).

При вмиканні котла на ЖК дисплеї висвітиться останній режим в якому працював котел.

( При першому вмиканні котла режим роботи не встановлено). Кожним натиском цієї клавіші Ви змінюєте режим роботи в наступній послідовності: OFF-SUM-WIN-OFF (Не встановлений – Літо -

Зима - Не встановлений) Натиснувши цю клавішу висвітиться температура води і режим, натиснувши знову Ви виберете один з режимів, натисніть 3 рази і перейдете в не встановлений режим OFF.

Пам’ятайте:

Режим «SUM- Літо»- нагрівання води тільки для системи ГВП .

Режим «WIN - Зима»- нагрівання води  для системи опалення і ГВП .

( Необхідно лише в опалювальний період). В цьому режимі котел первинно нагріває воду для системи опалення, а в момент відкриття  будь якого з кранів ГВП перекриває подачу  води в систему опалення і подає гарячу воду в систему ГВП. Закривши кран ГВП, котел автоматично починає подачу гарячої води в систему опалення.

2. Клавіша «Установок» (SET).

Установка часу.

1. За допомогою цієї клавіші ви можете корегувати функцію часу «88». Натисніть клавішу настройок один раз і ви встановите годинник, натиснувши клавішу повторно Ви зможете встановити хвилини. Клавішею збільшення ▲ чи клавішею зменшення ▼ Ви  обираєте необхідне значення часу і хвилин.

Для установки будь якого вибраного вами значення зачекайте 4 сек. і це значення буде встановлено, після його установки можете переходити до вибору і установки наступного значення.

2. Утримуючи клавішу установок протягом 3-х секунд ви можете встановити одну з програм закладену в пам’ять мікропроцесора. Вибір програми «ТІМЕ 1», «ТІМЕ 2», «ТІМЕ 3», «ТІМЕ 4»,

«ТІМЕ 5», «ТІМЕ 6», «ТІМЕ 7», «ТІМЕ 8», як і часу , «88:88»,  її роботи ( години та хвилини) ви проводите натиском клавіші збільшення ▲ чи зменшення ▼ Натисніть клавішу установок знову і висвітиться температура нагріву води «88» ºС. За допомогою клавіші збільшення ▲ чи клавіші зменшення ▼ виберіть необхідну вам температуру. Наприклад 68 °С.

Встановивши одну програму, ви зможете установити і інші, повторивши всі вищесказані кроки.

Увага : Час початку однієї програми  є часом закінчення попередньої.

3.Якщо час початку нової роботи задано раніше, ніж закінчення попередньої роботи- ця установка не буде діяти. Котел буде працювати на попередній установці.

4. Не забувайте 4 сек. після вибору кожного значення (№ програми  години: хвилини, температура води) необхідно почекати щоб це значення було встановлено. Затиснувши клавішу установок на 3 сек. функція установок буде відмінена.

3. Установка температури для системи опалення і ГВП (▲▼).

1.Для встановлення температури, в режимі роботи системи опалення, натисніть клавішу збільшення ▲ чи зменшення ▼ встановити температуру  можливо від 30-80 ºС. Кожне натискання клавіш збільшення ▲ чи зменшення ▼ змінює температуру на 1 ºС.

Увага: При використанні нагріву води  для «теплих полів»  температура повинна бути нижче

60 ºС.

2. При роботі режиму ГВП температура встановлюється клавішею збільшення ▲ чи

Зменшення ▼. Встановити температуру  можливо від 36-60 ºС. Кожне натискання клавіш збільшення ▲ чи зменшення ▼, змінює температуру на 1 ºС.

3. Всі установки запам’ятовуються чіпом – мікропроцесором ,  а якщо буде виконуватись заміна чіпа то температура опалення почнеться з 45 ºС , а ГВП з 42 ºС.

ХІІІ. Запобіжні засоби.

Гаряча вода використовується тільки для прийому ванни чи миття рук і посуду, забороняється пити гарячу воду. Не допускайте дітей до включення  та настройок котла.

Обов’язково один раз на рік проводьте огляд котла. Обов’язково перевірте  роботу циркуляційного насосу,  якщо ваш котел довго не використовувався.

Обов’язково перевірте, на панелі управління, манометр тиску води в системі, він повинен показувати 1 Бар в холодному стані.

1. При витоку газу:

а) Не використовуйте електричних перемикачів ,телефон та інші електроприлади, які можуть викликати іскру.

б) Обов’язково вимкніть газ, відчиніть вікно та двері, та провітріть приміщення.

в) Викличте сервісних інженерів для усунення несправності.

2. У випадку якщо виникає збій програми чи інші несправності – закрийте газовий вентиль і викличте сервісних інженерів, не ремонтуйте самостійно, це небезпечно для життя.

XIV. Перевірка експлуатації.

Перевірка( Необхідно Ваш котел та його роботу перевіряти 1 раз на рік, викликавши сервісних інженерів).

1. Перевіряйте тиск води в системі, манометр повинен показувати 1 бар в холодному стані. При перевищенні 3 бар автоматично відбудеться скидання гарячої води в каналізацію.

Перевірте з’єднання скидного клапана з каналізацією.

2. Тиск в розширювальному баці повинен бути 1 мПа

Щоб ваш котел працював правильно, перевіряйте основні вузли (газовий клапан, термостат, запобіжний механізм, датчик тяги).

3.Система газопостачання та водопостачання повинні бути герметичними.

4. Неможна блокувати вихід коаксіальної труби.

5. Не блокуйте циркуляційний насос.

6. Технічне обслуговування проводьте в кінці опалювального сезону, не використовуйте хімікати та стальні щітки.

7. Перевіряти та чистити необхідно камеру згорання і головний теплообмінник.

8. Не використовуйте воду де є електричні  з’єднання.

9. Ретельно перевірте запалення, функції термостата, газовий клапан, роботу циркуляційного насоса.

10. Перевірте чи немає витоку газу.

XV. Управління котлом.

Режим ГВП.

1. Вставте вилку в розетку і на дисплеї  висвітиться « 88- температура » і «SUM- Літо»

2.Натисніть клавішу вибору режиму «MOD»  і виберіть « ЛІТО- SUM».

3. Натисніть клавішу збільшення ▲ чи зменшення ▼ для вибору потрібної вам температури ГВП. Встановити температуру можливо від 36-60ºС.

Не забувайте 4 сек. після вибору кожного значення ( № програми, годинник: хвилини, температура води) потрібно почекати щоб це значення було встановлено.

4.Відкрийте будь який з кранів ГВП і котел почне працювати, гріти воду, закрийте кран і котел вимкнеться.

5. Натисніть клавішу вибору режиму «MOD»  і виберіть «OFF» котел вимкнеться.

Режим опалення «WIN».

1. Натисніть клавішу вибору режиму «MOD»  і виберіть режим «Зима – WIN» і дисплей покаже вам температуру води в системі опалення.

2. Натисніть клавішу збільшення ▲ чи зменшення ▼ для вибору потрібної вам температури.

Встановити температуру в системі опалення  можливо від 30-80ºС., температуру теплих підлог

25-60ºС. Не забувайте 4 сек. після вибору кожного значення ( № програми, годинник: хвилини, температура води) потрібно почекати щоб це значення було встановлено.

3.Встановивши необхідну температуру котел почне працювати, і зупиниться коли температура збільшить дану температуру на 3ºС. Насос та вентилятор будуть продовжувати працювати  ще протягом 15 сек. Знову котел запуститься коли температура води  в системі знизиться на 7 ºС.

4. Якщо температура в системі сягне 92ºС котел автоматично вимкнеться, спрацює захист від закипання код помилки Е8, запуститься знову коли температура впаде до 72ºС.

5. В момент відкриття будь якого з  кранів ГВП котел перекриває подачу води в систему опалення і подає гарячу воду в систему ГВП. Закривши кран ГВП, котел автоматично починає подачу гарячої води в систему опалення.

6.Гаряча вода не може одночасно подаватись в систему ГВП та систему опалення.

XVI. Сигнали попередження несправності.

Е1 Помилка при запаленні, чи випадкове запалення котла.

Е2 Відсутність тяги.

Е3 Не справний  температурний датчик системи ГВП на вході.

Е4 Не справний  температурний датчик системи ГВП на виході.

Е5 Не справний  температурний датчик системи опалення.

Е6 Збій полум’я . Тестується полум’я при роботі котла.

Е7 Недостатній тиск чи кількість води в системі опалення.

Е8 Перегрів температури води в системі опалення.

- Остерігайтесь частого натискання ON-OFF( вмикання та вимикання) котла в зимовий період.

Коли температура води в системі опалення сягає заданої котел автоматично перейде в режим очікування і автоматично увімкнеться коли температура води охолоне на 7 ºС. Але не раніше ніж через 3 хвилини.

- Функція перезапуску  і повторне запалення.

Якщо 1-ше запалення було не вдалим , то система автоматично повторить запалення. Якщо 3 рази воно не відбудуться ,то висвітиться код помилки Е1.

В режимі «Зима – WIN», якщо відключили електропостачання, пере запуск відбувається через кожні 20 хвилин. Система на 3-й спробі збільшить подачу газу на 10%.

- Найвища температура опалення 88 ºС, якщо її перевищує то котел зупиниться.

XVII Допоміжна комплектація.

1.Технічна інструкція, гарантійний талон.

2. Коаксіальна труба і кутник 90º ( в стурбованих моделях).

3. Комплект для кріплення.

XVIII. Умови гарантії.

Гарантія поширюється тільки на вироби, які пройшли сертифікацію на відповідність ГОСТам.

Гарантійний строк - 12 місяці з моменту  купівлі. Відповідальність за несвоєчасне звернення в сервісний центр повністю лежить на Власнику обладнання.

Перші 12 місяців безкоштовного технічного обслуговування, мають на увазі тільки безкоштовну заміну і роботу по  заміні запасних частин які вийшли з ладу, з провини завода виробника ( тобто заводський брак).

Перший пуск ( введення обладнання в експлуатацію) і Технічне обслуговування виконується за додаткову оплату, згідно цін які діють в момент виконання робіт, спеціалістами сервісного центру які мають дозвіл на проведення даних робіт.

Пам’ятайте встановлення, та пуск можуть  бути виконаними тільки спеціалістами, які мають ліцензію на проведення відповідних робіт. При цьому організація ,яка встановила виріб, несе відповідальність за правильність та якість установки. Зверніть увагу що від правильності установки виробу залежить його надійна робота і отримання гарантійного і безкоштовного сервісного обслуговування. Щоб уникнути можливих  непорозумінь, зберігайте протягом  строку служби документи, які додаються до товару при його продажі ( товарний чек, касовий чек,

інструкцію по експлуатації, гарантійний талон.)

Уважно вивчіть інструкцію по експлуатації газового котла, перевірте правильність заповнення акту введення обладнання в експлуатацію, гарантійного талону. Серійний номер та модель повинні відповідати даним, які внесені в талон. Акт введення обладнання в експлуатацію і гарантійний  талон дійсний тільки при наявності правильно і чітко заповнених, відповідаючи Вашому виробу серійного номеру, моделі, дати продажу, монтажу, пуску, реквізитів, печатки фірм які виконали одну чи всі перераховані операції, адреси та підписи покупця.

Не допускається внесення змін та виправлень в гарантійний талон, а якщо це відбулось зверніться до продавця.

Постачальник залишає за собою право відмовити в безкоштовному технічному обслуговуванні газового котла, у випадку невиконання викладених нижче умов. Всі умови гарантійних зобов’язань і безкоштовного технічного обслуговування діють в рамках законодавства про захист прав споживачів і регулюються законодавством України.

Гарантійні зобов’язання не поширюються:

1. У випадку порушення правил та умов експлуатації, установки, підключення ( газових котлів викладених в ГОСТах , СНіПах ДБН України)

2.Якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту.

3. Якщо дефект викликаний зміною конструкції чи схеми виробу не передбаченими виробником.

4. Якщо дефект викликаний дією неподоланних сил, нещасними випадками, навмисними чи необережними діями споживачів ч інших осіб.

5. Якщо виявлено пошкодження , викликані потраплянням всередину виробу сторонніх предметів

речовин, рідин, комах, пилу.

6. Якщо дефект викликаний внаслідок неправильного заземлення чи його відсутності.

7. Якщо дефект викликаний внаслідок забрудненого газу, води, повітря.

8. Якщо пошкодження, викликані використанням не оригінальних запасних частин.

9.Не механічне пошкодження, яке виникло після передачі товару користувачу.

10. Пошкодження, отримані виробом, в ході експлуатації, від дефектів підключених допоміжних пристроїв, які не є невід’ємною частиною пристрою.

11.Пошкодження, викликані невідповідністю ГОСТам параметрів мережі електро постачання та інших подібних зовнішніх факторів.

12. На дефекти викликані  відсутністю фільтрів на газ, систему водопостачання, систему опалення, стабілізатор тиску чи відключаючи реле фільтра.

13. У випадку втрати акта введення в експлуатацію і гарантійного талона.

14. У випадку незаповненого акта введення обладнання в експлуатацію.

Виробник не несе гарантійні зобов’язання і відповідальність за роботу обладнання, встановлених в місцях де не дозволяється розміщення газового устаткування.( ДБН В.2,5-20-2001 «Газопостачання»):

1. На вулиці чи не опалювальних приміщеннях, так як це призведе до замороження системи опалення та розриву теплообмінника.

2. В ванних кімнатах та санвузлах. Забороняється зволожувати повітря поблизу котла.

3. Поруч з відкритим полум’ям.

4. Над газовою плитою і поруч з нагрівальними приладами. Забороняється дія на котел водяного пару, гарячого повітря яке йде з конфорок, на яких готують їжу.

5. Біля вибухових та легкозаймистих речовин.

6.В приміщеннях в яких ведуться будівельні та ремонтні роботи.

7. В коридорах загального користування.

8. В гуртожитках всіх типів.

9.В приміщеннях в яких відсутнє вікно з фрамугою, в тому числі підвальних.

Увага: Повітряно-пилова суміш , яка виникає в процесі шліфовки паркету може призвести до вибуху, при потраплянні в працюючий котел.

Виробник знімає з себе відповідальність за можливу шкоду прямо чи побічно заподіяний чи завданий продукцією “Grandini” людям, домашнім тваринам , чи майну, у випадку якщо це відбулось в результаті невиконання правил встановлення і умов експлуатації виробу, навмисних чи необережних дій споживача чи інших осіб.